TZ_Zehnder: 1. Praktický příklad větrání s rekuperací – Rodinný dům

Důležitost časté a správné výměny vzduchu v místnostech je dnes nesporná. Mnoho výzkumů již prokázalo, že nevětrané prostředí má přímý dopad na koncentraci, efektivitu práce i na celkovou zdravotní kondici vůbec.

Se systémem komfortního větrání mohou okna zůstat zavřená, prostory budou i tak nepřetržitě zásobeny čerstvým, čistým vzduchem a zároveň bude snižován obsah CO2. Tím je podpořena pohoda, dobrý spánek, schopnost soustředění se a výkonnost. Uživatelé domu ocení také jemné filtry, zachycující prach a částice pylu. Zpětným ziskem tepla navíc šetříme tepelnou energii, kterou ztrácíme při větrání oknem.

Zehnder představuje technologickou a designovou špičku v oboru řízeného větrání s rekuperací tepla. Desítky let zkušeností s vývojem a výrobou stejně jako nespočet instalovaných větracích  systémů svědčí o vysoké kvalitě, spolehlivosti a funkčnosti systémů komfortního větrání Zehnder, podtržené možnosti získání prodloužené 5 leté záruky – a to bez navýšení ceny.

Série článků na téma větrání s rekuperací

Připravili jsme si pro Vás pět praktických příkladů systémů větrání, které ilustrují řešení v různě velkých objektech s nejčastěji instalovanými větracími jednotkami a systémy rozvodů vzduchu v ČR a na Slovensku. S jakými konkrétními příklady se důkladně seznámíte?

- Praktický příklad větrání s rekuperací – Rodinný dům

- Praktický příklad větrání s rekuperací – Bungalov

- Praktický příklad větrání s rekuperací – Novostavba bytu

- Praktický příklad větrání s rekuperací – Rekonstrukce bytu

- Praktický příklad větrání s rekuperací – Rekonstrukce bytu s decentrálami

Příklad č. 1: Dvoupodlažní rodinný dům

Tentokráte vám do detailu představíme systém větrání s rekuperací v rodinném domě.

Typ objektu: dvoupodlažní rodinný dům, 200 m2, novostavba

Větrací jednotka: Zehnder ComfoAir Q350

Umístění jednotky: technická místnost

Rozvody vzduchu: kulaté větrací trubky Zehnder ComfoTube 90

Instalace rozvodů: ve stropním podhledu, stoupačky ve stěně

Popis návrhu

Dvoupodlažní rodinný dům, 200 m2, novostavba: objekt s více podlažími a větším počtem místností. Vyšší nároky uživatelů domu splňuje větrací jednotka nove generace Zehnder ComfoAir Q 350, umístěna do technické místností. Toto umístění je vhodné zejména kvůli případné lepší manipulaci a regulaci, stejně i snížení možné hlučnosti. Akustický tlumič s montážní deskou s různým počtem připojovacích portů je upevněn pod stropem. Umožňuje připojení až 12 kulatých větracích trubek o průměru 90 mm, které vedeme v jedné rovině stropním podhledem. Jejich nízká tlaková ztráta umožní rozvod vzduchu do 1. patra. Vývody vzduchu v místnostech jsou zakončeny ventily, alternativně designovými mřížkami. Nastíněný systém větrání splňuje vysoké nároky norem a patří k nejoblíbenějším řešením pro tento typ staveb.

Inteligentní větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q

Srdcem systému je nová jednotka řízeného větrání označená jako Zehnder ComfoAir Q. Kromě výměny vzduchu je jednotka vybavena optimalizovanými filtry, které zabraňují vnikání jemného prachu, pylových částic a dalších nečistot do vzduchu v místnosti. Větrací jednotky Zehnder jsou volitelně k dispozici s jedinečným entalpickým výměníkem tepla, který díky speciálním polymerovým membránám dokáže z odváděného vzduchu předávat čerstvému vzduchu nejen teplo, ale až 65 % vlhkosti. Zamezuje tak vysoušení vzduchu, sesychání dřevěných výrobků a zamrzání výměníku v zimním období. Umožňuje čištění propláchnutím vodou pro dlouhodobě vysokou účinnost rekuperace.

Zehnder ComfoAir Q má unikátní výměník tepla, který umožňuje vysokou energetickou účinnost (A+) a až 95% rekuperaci tepla. Nejnovější technologie ventilátorů zaručuje velmi tichý provoz (ø 43 dB(A) a nízkou spotřebu energie 0,24 W/m3/h. Koneční uživatelé jistě dále ocení optimální teplotu přiváděného vzduchu (díky modulačnímu baypassu), snadnou obsluhu pomocí displeje na jednotce, dálkového ovládání nebo mobilními aplikacemi. Pro bezstarostný spolehlivý provoz je zapotřebí pouze vyměnit 1-2x ročně filtry. Zehnder ComfoAir Q pasivně, bez dodatečné elektrické energie, optimalizuje relativní vlhkost vzduchu v interiéru, díky čemuž dramaticky snižuje nemoci dýchacích cest. (Na větrací jednotky Zehnder lze nyní navíc získat prodlouženou záruku 5 let, více na www.zehnder.cz/plus_zaruka_5)

Hygienické a tiché proudění

Sama jednotka na zlepšení kvality vnitřního klimatu nestačí. Jedině kombinací kvalitní větrací jednotky a hygienických zdravotně nezávadných rozvodů vzduchu přinese investice do systému větrání kýžené přednosti. „Větrací jednotky a jiné prvky rozvodů vzduchu se zabudovávají do stropu, stěny nebo podlahy. Po dokončení stavby je přístup k nim buď velmi obtížný a pracný, nebo úplně nemožný či finančně náročný, proto je důležité se jimi zabývat,“ vysvětluje J. Štekr.

Větrací trubka ComfoTube 90 (k dispozici také o průměru 75mm) je vyrobena ze zdravotně nezávadného plastu (antibakteriální, antistatický). Její hladký patentovaný vnitřní povrch s označením Clinside výrazně omezuje usazováni prachu a umožňuje snadné čištěni. Díky tomu, že trubky ComfoTube mají 3-4x větší ohebnost než běžné trubky, snižuje se čas i cena instalace. Poloviční tlakové ztráty umožňují tišší chod – ten je pro takováto zařízení obecně mimořádně důležitý.

V modelovém příkladu pro dvoupodlažní rodinný dům s užitnou plochou 200 m2 je navržen tichý přívod vzduchu pomocí ventilů Zehnder ComfoValve Luna.

Zehnder ComfoValve Luna S125 je plochý ventil decentního vzhledu, s výškou pouhých 30 mm, zajišťuje extrémně tiché prouděni vzduchu bez průvanu. Instalace je velmi snadná, zároveň kdykoli rychle a jednoduše můžete nastavit optimální průtok vzduchu. Volitelně lze kombinovat s Zehnder Air Blocker, kterým můžete v případě potřeby omezit uhel prouděni z 360° na 240°.

V případě jakýchkoliv dotazů k návrhu větrání nebo žádosti o individuální návrh konceptu komfortního větrání jsme Vám rádi k dispozici:

M +420 735 174 074, T +420 383 136 222, info@zehnder.cz

Celý katalog s praktickými příklady návrhů větrání si můžete stáhnout zde

KONEC

Mgr. Veronika Chvalová

Marketing Manager

M +420 735 123 555, veronika.chvalova@zehndergroup.com

Náhledy obrázků:

Obr. 1:   Příklad č. 1: Dvoupodlažní rodinný dům

Obr. 2: Půdorys s vedením rozvodů vzduchu

Obr. 3: Výpis materiálu s cenami

Upozornění (patří k výpisu materiálu)

a) Množství prvků označených „X“ na konci čísla výrobku odpovídá odhadované potřebě pro tuto instalaci. Při objednávce, prosím, uvažujte standardně dodávané množství resp. délku 1 baleni.

b) Všechny ceny jsou doporučené maloobchodní bez ceny za instalaci. Ceny vychází z ceníku 04/2018. 15% DPH platí pouze v případě nákupu výrobků s jejich instalaci. Při samostatném nákupu výrobků platí 21% DPH.

c) Ceny se rozumí pro jednotlivé realizace. V případě většího počtu objektů neváhejte kontaktovat příslušného obchodního zástupce Zehnder pro vytvořeni projektové nabídky.

d) Využiti výrobků uvedených ve výpisu materiálů jako alternativa je volitelné. Přináší zvýšený komfort větrání a jine další přednosti, uvedené v tomto katalogu nebo u jednotlivých výrobků na www.zehnder.cz

Obr. 4

K odstavci Zehnder ComfoAir Q, popis: Zehnder ComfoAir Q350

Obr. 5

K odstavci Zehnder ComfoAir Q, popis: Entalpický výměník

Obr. 6

K odstavci Hygienické a tiché proudění, popis: Větrací trubka ComfoTube 90

Obr. 7

K odstavci Hygienické a tiché proudění, popis: Ventil Zehnder ComfoValve Luna S125